## Slide 1: Maatregelen gemeenelandsweg
Hippolytushoef

## Slide 2: programma
19.00 Welkom
19.05 Presentatie
        Aanleiding
        Ongevallen en verkeerscijfers
        Inrichting en gebruik
        Mogelijke maatregelen
        Vervolg
19.30 Vragen
20.00 Voorkeur maatregelen

## Slide 3: Aanleiding
Verkeersveiligheidsplan Hollands Kroon
  Aanpakken locaties met objectieve en subjectieve verkeersonveiligheid
Objectieve top 10 verkeersveiligheid
  Op basis van ongevallen en snelheid
  Gehele traject Slingerweg - Gemeenelandsweg
Meldingen over verkeersonveiligheid

## Slide 4: Ongevallen
Ongevallenregistratie
Kenmerken ongeval
Wegvak, eenzijdig ongeval snorfietser, gewond (13-8-2020)
Periode 2018 - 2024
1.

## Slide 5: verkeerscijfers
Hoeveelheid verkeer:
  Richting noordoost: gemiddeld 418 motorvoertuigen per etmaal
  Richting zuidwest: gemiddeld 402 motorvoertuigen per etmaal
Verdeling verkeer:
  94% personenauto’s, 4% middelzwaar verkeer, 2% zwaar verkeer
Snelheid (V85*):
  Richting noordoost: 53 km/h
  Richting zuidwest: 49 km/h
Fietsers: 247 op gemiddelde werkdag
* Snelheid die 85% van de geregistreerde voertuigen maximaal rijdt
Verkeerstellingen voorjaar 2023

## Slide 6: Inrichting en gebruik
Erftoegangsweg
  Verblijven centraal
  Maximumsnelheid 30 km/h
  Gedeelde rijbaan
  Gelijkwaardigheid
  Uitstraling woonstraat
Gebruik
  Bestemmingsverkeer
  Doorgaand verkeer
  Fietsroute
Algemene kenmerken

## Slide 7: Inrichting en gebruik
Rode suggestiestroken
Asfaltverharding
Aanduiding 30 km/h-zone
Kruispuntplateaus
Kenmerken Gemeenelandsweg

## Slide 8: Inrichting en gebruik
Weinig geregistreerde ongevallen
Relatief hoge snelheden
  Asfaltverharding
  Wegbreedte
  Rechtstanden
  Bebouwing (dichtheid en afstand)
  Bermen
  Grens bebouwde kom
Conclusie

## Slide 9: Inrichting en gebruik
Inrichting als woonstraat
  Verschil met buiten bebouwde kom
  Elementenverharding
  Voetpaden
Overgang komgrens
Positie fietser
Lokale maatregelen
  Drempels
  Versmallingen
  Uitbuigingen
Oplossingsrichtingen

## Slide 10: Mogelijke maatregelen
Verduidelijken grens 30 km/h-zone

## Slide 11: Mogelijke maatregelen
Geen voorzieningen
Suggestiestroken (huidige situatie)
Fietsstroken
Fietspaden
Fietsstraat
Positie fietser

## Slide 12: Mogelijke maatregelen
Middengeleider

## Slide 13: Mogelijke maatregelen
Asverspringing / versmalling

## Slide 14: Mogelijke maatregelen
Drempels

## Slide 15: Mogelijke maatregelen
Versmallen rijbaan / aanbrengen parkeerstrook

## Slide 16: Mogelijke maatregelen
Aanleggen trottoir

## Slide 17: conclusie
Geen volledige reconstructie
Balans tussen snelheidsremming en gevolgen omgeving
Rekening houden met fietsers
Voorstel maatregelen:
  Komgrens met eenzijdige versmalling
  Versmalling tussen P. Wilms Weelweg en De Weel
  Versmalling tussen De Weel en Slingerweg

## Slide 18: Bepalen voorkeursvariant
Voorstel maatregelen:
  Komgrens met eenzijdige versmalling
  Versmalling tussen P. Wilms Weelweg en De Weel
  Versmalling tussen De Weel en Slingerweg
Wensen van bewoners: stemmen voor type maatregel via Mentimeter

## Slide 19: Voorkeur maatregel
Locatie 1: tussen P. Wilms Weelweg en De Weel

## Slide 20: Voorkeur maatregel
Locatie 1: tussen P. Wilms Weelweg en De Weel
A: Plateau
B: Drempel
C: Versmalling
D: Trottoir
E: Niets doen

## Slide 21: Voorkeur maatregel
Locatie 2: tussen De Weel en Slingerweg

## Slide 22: Voorkeur maatregel
Locatie 2: tussen De Weel en Slingerweg
A: Plateau
B: Drempel
C: Versmalling
D: Middeneiland
F: Niets doen
E: Versmallen rijbaan

## Slide 23: vervolg
Uitwerken twee varianten
Publicatie op website ‘Denk mee’: https://denkmee.hollandskroon.nl/
Bepalen voorkeursvariant
Uitvoering